## Slide 1
Node-BLUE
장비 특화 블록코딩 프로그램
Storyboard

## Slide 2
메인 화면
타이틀 바
작업 공간
노드 팔레트
사이드 바
Node-blue를 실행하면 나타나는 화면
<상세 화면>
노드 팔레트 구성 요소를 작업 공간에 배치시켜 작업 후, 타이틀 바를 통한 배포 이후 사이드 바를 통해 결과값 출력
④
①
③
www.node-blue.com
Node-BLUE
Node-BLUE
배포하기
search
Dashboard
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
②

## Slide 3
www.node-blue.com
Node-BLUE
Node-BLUE
배포하기
search
Dashboard
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
메인 화면
①
타이틀 바
작업 공간
노드 팔레트
사이드 바
플로우를 배포하고 정보 및 기능을 제공하는 구역
<상세 화면>
대표 아이콘
배포하기 : 플로우 생성 후 “배포하기” 버튼 클릭 시
작업 공간의 플로우 배포
더보기 : 기본 설정, 사이트 정보, 저장 등 추가적으로 제공되는 기능들 표시
Notes: 더보기 -- 기본 설정, 사이트 정보 , 파일 저장 및 불로오기,새 플로우 추가, 사이드 바의 화면 조정

## Slide 4
www.node-blue.com
Node-BLUE
Node-BLUE
배포하기
search
Dashboard
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
노드를 이용해 플로우를 생성하여 구현하고자 하는 시스템을 작업하는 구역
<상세 화면>
메인 화면
타이틀 바
작업 공간
노드 팔레트
사이드 바
device
input
function
Raspberry Pi
Dashboard
②
플로우 라인 : 노드와 노드의 연결을 나타내는 선
추가하기 : 새 플로우를 추가하는 기능
플로우 : 작업 공간의 화면 선택, X 버튼 클릭 시 해당 플로우 삭제

## Slide 5
www.node-blue.com
Node-BLUE
Node-BLUE
배포하기
search
Dashboard
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
사용 가능한 노드를 보여주는 구역
<상세 화면>
③
메인 화면
타이틀 바
작업 공간
노드 팔레트
사이드 바
search
콤보 박스 : Function, Dashboard 등의 노드 유형을 선택할 수 있게 함
검색 : 노드 이름을 입력하면 그에 해당되는 노드를 찾을 수 있게 함
button
노드 : 사용 가능한 노드를 나타내며, 노드 유형에 따라 각기 다른 색으로 표현
활용 노드
출력 노드
입력 노드
노드 구분
Notes: 노드 팔레트 구성요소인
Device, 기능, Dashboard 등으로 첫구성하고 Device, 기능
Dashboard에 속하는 요소들로 구성
search 검색 기능을 통해 구성요소를 찾을수 있게 함

## Slide 6
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
노드 팔레트
Dashboard
UI 디자인
주요 속성
label
button
value
value
value name
name
label
label
button
활용 노드 : 버튼 클릭 시 출력 플로우 라인과 연결된 노드로 value 전송
<UI 디자인>
- 모서리가 둥근 사각형 모양 버튼 & label 값 중앙 표시
- 특이사항 : 클릭 시 색 변화
<속성>
value name : 변수 이름
value : 값
label : UI에 표시되는 text
label

## Slide 7
UI 디자인
주요 속성
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
dropdown
노드 팔레트
options
Dashboard
value name
name
options
value
value
value
value
label
label
dropdown
활용 노드 : 목록에 보여지는 option 값 선택 시 출력 플로우 라인과 연결된 노드로 value 전송
<UI 디자인>
- 모서리가 둥근 사각형 모양 options box & label 사각형 바깥 좌측 표시
- 특이사항 : 세모 버튼 클릭 시 options 보여줌
<속성>
value name : 변수 이름
label : UI에 표시되는 text
options : 목록에 보여지는 옵션들
value : 값
: 옵션 항목 추가
: 옵션 항목 삭제
value
value
value
options

## Slide 8
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
노드 팔레트
Dashboard
UI 디자인
주요 속성
switch
value name
name
OFF
switch
활용 노드 : 클릭 시 ON/OFF 값이 조정되며 출력 플로우 라인과 연결된 노드로 value 전송
<UI 디자인>
모서리가 둥근 사각형 모양 스위치 & 동그란 버튼 & ON/OFF 표시
특이사항 : 동그란 버튼 클릭 시 ON/OFF 보여줌 ON : 색 변화
<속성>
value name : 변수 이름
label : UI에 표시되는 text
value : 값
on : 1, 0, -1 중 선택
off : 1, 0, -1 중 선택
(rotation – 1 : 정방향, 0 : 정지, -1 : 역방향)
value
1
-1
0
ON
label
label
value
on
value
off
value

## Slide 9
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
numeric
노드 팔레트
Dashboard
UI 디자인
주요 속성
value name
name
range
value
value
value
min
min
step
step
label
label
max
max
numeric
활용 노드 : value 값은 숫자로 한정되며 값 조정 시 출력 플로우 라인과 연결된 노드로 value 전송
<UI 디자인>
모서리가 둥근 사각형 모양 & 세모 조정 버튼 & value 중앙 표시
특이사항 : 세모 버튼 클릭 시 value 조정
<속성>
value name : 변수 이름
value : 값 (설정 불가)
label : UI에 표시되는 text
range : 값 조정 범위 설정 구역
min : 최솟값
max : 최댓값
step : 숫자 조정 시 +, - 되는 값

## Slide 10
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
text
노드 팔레트
Dashboard
UI 디자인
주요 속성
label value
label
label
value
value
text
출력 노드 : 입력 플로우 라인과 연결된 노드에서 전송 받은 값을 UI에 text로 표시
<UI 디자인>
모서리가 둥근 사각형 모양 & label 좌측 표시 & value 우측 표시
<속성>
value : 값 – 1) 입력, 활용 노드의 value name 입력 2) UI에 표시할 text 직접 입력
label : UI에 표시되는 text

## Slide 11
UI 디자인
주요 속성
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
gauge
노드 팔레트
Dashboard
value
value
range
mid1
mid2
max
min
label
label
min
min
max
max
max
label
min
gauge
출력 노드 : 입력 플로우 라인과 연결된 노드에서 전송 받은 값을 UI에 gauge로 표시
<UI 디자인>
도넛 반쪽 모양 & 뾰족한 화살표 & label 중앙 표시
특이사항 : 값 조정될 시 화살표 움직임, 설정한 구역에 따라 색 변화
<속성>
value : 값 – 입력, 활용 노드의 value name 입력(숫자만 가능)
label : UI에 표시되는 text
range : 값 조정 범위 설정 구역
min : 최솟값
max : 최댓값
mid : 범위 설정 값
최솟값과 최댓값 사이이 세 구역에 대한 색상 설정 가능
max
label
min
max
label
min
max
label
min

## Slide 12
UI 디자인
주요 속성
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
노드 팔레트
Dashboard
G
time
value
value
type
chart
chart type
label
label
y axis label
y axis label
chart
출력 노드 : 입력 플로우 라인과 연결된 노드에서 전송 받은 값의 변화를 시간 흐름에 따라 UI에 그래프로 표시
<UI 디자인>
x축 : 시간, y축 : 전송 받은 value의 변화
< Block chart > <Line chart>
<속성>
value : 값 – 입력, 활용 노드의 value name 입력(숫자만 가능)
label : UI에 표시되는 text
type : UI에 표시되는 그래프 종류
y axis label : UI에 표시되는 y축 이름
G
time
Line chart
Block chart
chart type
G
time

## Slide 13
UI 디자인
주요 속성
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
UI를 구성하기 위한 노드 유형
notification
노드 팔레트
Dashboard
value
notification
출력 노드 : 입력 플로우 라인과 연결된 노드에서 전송 받은 값 혹은 설정한 값을 UI에 알림으로 띄움
<UI 디자인>
짙은 회색 사각형 & notification 중앙 표시
<속성>
value : 값 – 1) 입력, 활용 노드의 value name 입력 2) UI에 표시할 알림 직접 입력
value
value
가
가∧
가∨

## Slide 14
rotation
from gpio import Motor # 라이브러리 불러오기
motor = Motor(forward = gpioNum1, backward = gpioNum2) # 라즈베리파이 연결 gpioNum = pin 번호
# speedNum : 개발자가 설정한 회전 속도
# dirMode : 개발자가 설정한 회전 방향
# durationTime : 개발자가 설정한 회전 시간
if dirMode == 1 : # 정방향 회전
for _ in range(durationTime) :
motor.forward(speed=speedNum)
if dirNum != 0 or dirNum != -1 :
exit()
if dirMode == -1 : # 역방향 회전
for _ in range(durationTime) :
motor.forward(speed=speedNum)
if dirNum != 1 or dirNum != -1 :
exit()
if dirNum == 0 : # 정지
for _ in range(durationTime) :
motor.forward(speed=speedNum)
if dirNum != 1 or dirNum != -1 :
exit()
라즈베리파이 코드를 내장하고 있는 함수
rotation 에 내장된 코드
노드 팔레트
Function – Raspberry Pi
rotation
temp & humidity
volume
water pressure
timer
frequency
brightness
distance
Raspberry Pi
device

## Slide 15
rotation
라즈베리파이 코드를 내장하고 있는 함수
노드 팔레트
Function – Raspberry Pi
rotation
temp & humidity
volume
water pressure
timer
frequency
brightness
distance
Raspberry Pi
device
주요 속성
value
speed
speedNum
direction
dirMode
duration
durationTime
pin
forward
gpioNum1
backward
gpioNum2
rotation
활용 노드 : 모터의 회전 속도와 회전 방향, 회전 지속 시간을 설정할 수 있는 노드
<속성>
speed(회전 속도)[rpm] : 1분 동안의 회전 수
direction(회전 방향) : 정회전(1), 역회전(-1), 정지(0) - default : 0 (보통 switch와 연결된 값의 정보가 들어옴)
duration(회전 지속 시간)[m] : 몇 분 동안 회전할 지
(지속시간을 설정하지 않고 계속 작동 하게 하고 싶다면 None 선택)
pin : 모터와 연결된 라즈베리 파이 GPIO pin 번호
forward : forward와 연결된 pin의 value name (변경불가)
backward : backward와 연결된 pin의 value name (변경불가)

## Slide 16
temp & humidity
import Adafruit_DHT# 라이브러리 불러오기
sensor = Adafruit_DHT.DHT11 # sensor 객체 생성
pin = gpioNum1 # Data핀의 GPIO핀 넘버
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin) # 센서 객체에서 센서 값(온도, 습도) 읽기
if humidity != None and temperature != None: # 습도 및 온도 값이 모두 제대로 읽혔다면
humidity = str(round(humidity, 1)) + " %" # 습도
temperature = str(round(temperature, 1)) + " ℃" # 온도
라즈베리파이 코드를 내장하고 있는 함수
temp & humidity 에 내장된 코드
노드 팔레트
Function – Raspberry Pi
rotation
temp & humidity
volume
water pressure
timer
frequency
brightness
distance
Raspberry Pi
device

## Slide 17
라즈베리파이 코드를 내장하고 있는 함수
노드 팔레트
Function – Raspberry Pi
rotation
temp & humidity
volume
water pressure
timer
frequency
brightness
distance
Raspberry Pi
device
temp & humidity
주요 속성
value
temperature
temperature
humidity
humidity
pin
gpioNum1
temp & humidity
활용 노드 : 온습도센서를 통해 측정된 온도 및 습도 정보를 불러오기 위한 노드
<속성>
temperature : 온도 (설정 불가)
humidity : 습도 (설정 불가)
pin : DHT 센서와 연결된 라즈베리 파이의 GPIO pin 번호 (설정 불가)
(라즈베리 파이의 결과값을 받아오는 것이기 때문에
개발자가 값을 설정할 수 없지만, temp & humidity 노드가
어떤 정보를 가져오는 것인지 알려주기 위해)

## Slide 18
Function – Raspberry Pi
rotation
temp & humidity
volume
water pressure
timer
frequency
brightness
distance
Raspberry Pi
device
노드 팔레트
주요 속성
Raspberry Pi
value
gpioNum1
11
gpioNum2
12
Raspberry Pi
- 활용 노드 : 라즈베리 파이와 연결하기 위해 pin 번호를 입력하는 노드
<속성>
gpioNum : device와 연결된 라즈베리 파이의 GPIO pin 번호 설정
(GPIO pin으로 사용가능한 pin 번호만을 dropdown으로 선택)
: pin의 개수에 맞춰 value 추가
: pin의 개수에 맞춰 value 삭제

## Slide 19
www.node-blue.com
Node-BLUE
Node-BLUE
배포하기
search
Dashboard
button
text
dropdown
gauge
switch
chart
numeric
notification
slider
audio out
노드 정보, 실행 및 에러 메시지 등을 보여주는 구역
<상세 화면>
메인 화면
타이틀 바
작업 공간
노드 팔레트
사이드 바
정보 : 플로우 정보 제공
디버그 창 : 메시지 출력화면 제공
설명 : 노드의 기본 설명 제공
설정 : 노드 설정 공간 제공
검색 : 플로우 검색 기능 제공
④
search
Notes: <상세 화면>
타이틀 바의 배포하기를 클릭시 출력되게 한다.
실행 후 에러나는 부분 확인
플로우 화면 선택 및 장치,기능, Dashboard의 설정

## Slide 20
motor
switch
rotation
Raspberry Pi
notification
사용자가 switch를 이용해 값(개폐) 조정(입력)
입력 받은 값을 활용이 가능하도록 원하는 값(개폐)으로 변환
값(개폐)의 상태를 notification 으로 보여줌
변환된 값을 라즈베리 파이로 전달
Device(motor) 종류 나타냄
ex) 모터 제어 - 천창개폐기
천창개폐기
OFF

## Slide 21
motor
switch
rotation
Raspberry Pi
notification
ex) 모터 제어 - 천창개폐기
rotation
주요 속성
value
speed
260
direction
dirNum
duration
1
pin
forward
gpioNum1
backward
gpioNum2
UI 디자인
주요 속성
switch
value name
dirNum
OFF
label
천창개폐기
value
on
1
off
-1

## Slide 22
ex) 모터 제어 - 천창개폐기
Raspberry Pi
주요 속성
value
gpioNum1
11
gpioNum2
12
UI 디자인
주요 속성
notification
notification
motor
switch
rotation
Raspberry Pi
notification
value
value
가
가∧
가∨

## Slide 23
motor
button : 약풍
rotation
Raspberry Pi
text
button : 강풍
button : 미풍
ex) 모터 제어 - Fan
Device(motor) 종류 나타냄
사용자가 button을 이용해 값(바람세기) 선택(입력)
입력 받은 값을 text 형식으로 화면에 표시
변환된 값을 라즈베리 파이로 전달
switch
사용자가 switch를 이용해서
값(Fan전원) 선택(입력)
입력 받은 값을 활용?이 가능하도록
원하는 값으로 변환

## Slide 24
ex) 모터 제어 - Fan
switch
motor
button : 약풍
rotation
Raspberry Pi
text
button : 강풍
button : 미풍
미풍
약풍
강풍
바람세기 미풍
중앙Fan
ON

## Slide 25
ex) 모터 제어 - Fan
UI 디자인
주요 속성
switch
value name
dirNum
label
중앙FAN
value
on
1
off
0
UI 디자인
주요 속성
미풍
button
value
260
value name
speedNum
label
미풍
UI 디자인
주요 속성
약풍
button
value
780
value name
speedNum
label
약풍
UI 디자인
주요 속성
강풍
button
value
1300
value name
speedNum
label
강풍
OFF

## Slide 26
ex) 모터 제어 - Fan
rotation
주요 속성
value
speed
speedNum
direction
dirNum
duration
9999
pin
forward
gpioNum1
backward
gpioNum2
text
UI 디자인
주요 속성
바람세기 value
label
바람세기
value
btn.label
주요 속성
Raspberry Pi
value
gpioNum1
13
gpioNum2
14

## Slide 27
ex) 온습도센서
DHT sensor
temp & humidity
Raspberry Pi
text : 온도
text : 습도
Device(DHT sensor) 종류 나타냄
센서를 통해 온도, 습도 측정(변경불가)
측정된 값을 라즈베리 파이로 전달
측정된 온도, 습도 값을 text 형식으로 표시
습도 72.4 %
온도 28 ℃

## Slide 28
ex) 온습도센서
text : 습도
UI 디자인
주요 속성
습도 humidity
label
습도
value
humidity
text : 온도
UI 디자인
주요 속성
온도 temperature
label
온도
value
temperature
temp & humidity
주요 속성
value
temperature
temperature
humidity
humidity
pin
gpioNum1
주요 속성
Raspberry Pi
value
gpioNum1
4

## Slide 29
실제 화면
미풍
약풍
강풍
바람세기 미풍
천창개폐기
OFF
중앙Fan
제주 농장
온실 1
ON
습도 72.4 %
온도 28 ℃
미풍
약풍
강풍
바람세기 미풍
천창개폐기
중앙Fan
제주 농장
온실 1
ON
습도 72.4 %
온도 28 ℃
ON
제주 농장 온실 1의
천창이 열립니다.

## Slide 30
motor
water pressure
Raspberry Pi
notification
switch
Photo Resistor
brightness
Raspberry Pi
notification
text
chart
Volume sensor
volume
Raspberry Pi
audio out
numeric

## Slide 31
실제 화면
제주 농장
온실 1
제주 농장 온실 1의
관수가 열립니다.
관수
ON
일조량 kWh/m²·day
볼륨
8
13:24:15
20:54:46
제주 농장
온실 1
관수
ON
일조량 kWh/m²·day
볼륨
8
13:24:15
20:54:46
OFF